# 脉搏血氧测量仪技术参数

一、测量范围

- SPO2						0-100%

- 脉搏率						25-240次/分钟

- 血流灌注指数(PI)			0.02-20%

二、准确度及灵敏度

- SPO2	数值在70-100%区间无体动时

成人/儿童/婴儿		±2%

新生儿				±3%

体动时

成人/儿童/婴儿/新生儿	 ±3%

低灌注时

成人/儿童/婴儿/新生儿	 ±2%

SPO2	数值在60-80%区间无体动时

成人/儿童/婴儿		±3%

- 脉搏率准确度

脉搏范围				 25-240次/分钟

无体动时

成人/儿童/婴儿/新生儿	  ±3次/分钟

体动时

成人/儿童/婴儿/新生儿	  ±5次/分钟

低灌注时

成人/儿童/婴儿/新生儿	  ±3次/分钟

三、分辨率

血氧饱和度（%SpO2）         1%

脉搏率（bpm）                1次/分钟

四、报警

- 传感器状态、系统故障和电池电量低报警

- 声音报警

五、数据显示

1.数据显示：SPO2，脉搏率（PR），血流灌注指数(PI)，

六、外观重量

1.手持式:≥16cm*8cm，4节AA碱性电池可使用30个小时